Периодичность плановых и частичных осмотров

| № п/п | Объекты осмотра | Профессия осматривающих рабочих | Периодичность осмотров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях веншахты и оголовки. | Каменщик или жестянщик (в зависимости от конструкций. | 1 раз в год |
| 2 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация Система внутреннего водоотвода с крыши зданий. | Слесарь – сантехник Слесарь – сантехник |  |
| 2.1 | Общий осмотр |  | 2 раза в год |
| 2.2 | Частичный осмотр |  | 3 раза в месяц |
| 3 | Центральное отопление. | Слесарь - сантехник | 3 раза в месяц отопительный сезон |
| 4 | Осмотр общедомовых и электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений. | Электромонтер | 3 раза в месяц |
| 4.1 | Общий осмотр |  | 2 раза в год |
| 4.2 | Частичный осмотр |  | 3 раза в месяц |
| 5 | Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. | Электромонтер | 3 раза в месяц |
| 5.1 | Общий осмотр |  | 2 раза в год |
| 5.2 | Частичный осмотр |  | 3 раза в месяц |
| 6 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений. | Электромонтер | 3 раза в месяц |
| 6.1 | Общий осмотр |  | 2 раза в год |
| 6.2 | Частичный осмотр |  | 3 раза в месяц |
| 7 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов. | Электромонтер | ежедневно |
| 9 | Очистка, ревизия санитарно-технического оборудования, водозапорной, регулирующей арматуры, грязевиков, контрольно-измерительных приборов | Слесарь –сантехник | по мере необходимости |
| 10 | Набивка сальников, водозапорной, регулирующей арматуры, зачеканка фасонных соединений канализации | Слесарь – сантехник | по мере необходимости |
| 11 | Замена водозапорной, регулирующей арматуры, фитингов, контрольно – измерительных приборов, фасонных соединений канализации | Слесарь – сантехник | по мере необходимости |
| 12 | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений, оконных рам, коробок дверных полотен. Дверные полотна в местах входа в подъезд: входные, тамбурные. По лестничным маршам: этажные, секционные. Дверные полотна выхода на кровлю | Столяр – плотник | 2 раза в год |
| 15 | Очистка, ревизия электрической части оборудования ВРУ вводных и этажных шкафов, этажных щитков, всей электроарматуры и агрегатов в местах общего пользования и технических помещениях | Электромонтер | не мере необходимости |
| 16 | Замена автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей плавких вставок, поврежденных гибких кабелей и электроподводки в местах общего пользования и технических помещениях | Электромонтер | не мере необходимости |
| 17 | Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов, крыш жилых домов. | дворник | не мере необходимости |