Предельные сроки устранения неисправностей при

выполнении внепланового (непредвиденного) текущего

ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования.

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- |
| Кровля |  |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки в сезонные работы |
| Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметок и прочее расстройство их креплений). | 5 суток |
| Стены |  |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением. | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Неплотность в венканалах | 1 сутки |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен (общежития): в зимнее время в летнее время | 3 суток 7 суток |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 3 суток |
| Внутренняя и наружная отделка |  |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стен, угрожающее обрушению | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Полы (площадка в подъездах) |  |
| Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 суток |
| Проседание площадок в подъездах | 3 суток |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи в водопроводных кранах сливных бачков при унитазах | 1 сутки |
| Неисправности аварийного характера в трубопроводах и их сопряжений (с фитингами, арматурой, и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно (без учета времени необходимого для прибытия к месту аварии) |
| Электрооборудование |  |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на входе в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 8 часов |
| Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заме6ной предохранителей, автоматических выключателей, рубильников. | 3 часа |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно (без учета времени необходимого для прибытия к месту аварии) |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 суток |
| Лифт |  |
| Неисправности лифта | Не более 1 суток |

Примечание:

Приложение составлено согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденным постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу; от 27.09.2003г.